## Slide 1: ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES Arquitetura RISC-V
  Profa. Fabiana F F Peres: ffrata@gmail.com
  fabiana.peres@unioeste.br
  23/03/2021

## Slide 2: Conceitos: Arquitetura
Comportamento funcional de um sistema computacional, do ponto de vista do programador
“Conjunto de recursos percebidos pelo programador em linguagem de máquina, tais como
    Registradores
    Tipos de dados manipulados pelas instruções
    Organização da memória principal
    Modos de endereçamento
    Conjunto de instruções ...”

## Slide 3: Conjunto de Instruções
Classe de instruções | Instruções
Instruções aritméticas | add rd, rs1, rs2 sub rd, rs1, rs2 addi rd, rs1, imm
Instruções de transferência de dados | lw rd, imm(rs1) sw rs2, imm(rs1) ld rd, imm(rs1) sd rs2, imm(rs1)
Instruções lógicas | or rd, rs1, rs2 and rd, rs1, rs2 xor rd, rs1, rs2
Instruções de deslocamentos | sll rd, rs1, rs2 srl rd, rs1, rs2
Instruções de desvios condicionais | bne rs1, rs2, L beq rs1, rs2, L
Instruções de desvios incondicionais | jal rd, imm jalr rd, imm(rs1)

## Slide 4
Instruções
add rd, rs1, rs2
sub rd, rs1, rs2
addi rd, rs1, imm
lw rd, imm(rs1)
ld rd, imm(rs1)
sw rs2, imm(rs1)
sd rs2, imm(rs1)
or rd, rs1, rs2
and rd, rs1, rs2
Tipo-R | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-I | imm[11:0] |  | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-S | imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode
Tipo-B | imm[12]¦imm[10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1]¦imm[11] | opcode
Tipo-U | imm[31-12] |  |  |  | rd | opcode
Tipo-J | imm[20]¦imm[10:1]¦imm[11]¦imm[19:12] |  |  |  | rd | opcode
Instruções
xor rd, rs1, rs2
sll rd, rs1, rs2
srl rd, rs1, rs2
slli rd,rs1, imm
bne rs1, rs2, L
beq rs1, rs2, L
jal rd, imm
jalr rd, imm(rs1)

## Slide 5
Instruções
add rd, rs1, rs2
sub rd, rs1, rs2
addi rd, rs1, imm
lw rd, imm(rs1)
ld rd, imm(rs1)
sw rs2, imm(rs1)
sd rs2, imm(rs1)
or rd, rs1, rs2
and rd, rs1, rs2
Tipo-R | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-I | imm[11:0] |  | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-S | imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode
Tipo-B | imm[12]¦imm[10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1]¦imm[11] | opcode
Tipo-U | imm[31-12] |  |  |  | rd | opcode
Tipo-J | imm[20]¦imm[10:1]¦imm[11]¦imm[19:12] |  |  |  | rd | opcode
Instruções
xor rd, rs1, rs2
sll rd, rs1, rs2
srl rd, rs1, rs2
slli rd,rs1, imm
bne rs1, rs2, L
beq rs1, rs2, L
jal rd, imm
jalr rd, imm(rs1)

## Slide 6
Instruções
add rd, rs1, rs2
sub rd, rs1, rs2
addi rd, rs1, imm
lw rd, imm(rs1)
ld rd, imm(rs1)
sw rs2, imm(rs1)
sd rs2, imm(rs1)
or rd, rs1, rs2
and rd, rs1, rs2
Tipo-R | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-I | imm[11:0] |  | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-S | imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode
Tipo-B | imm[12]¦imm[10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1]¦imm[11] | opcode
Tipo-U | imm[31-12] |  |  |  | rd | opcode
Tipo-J | imm[20]¦imm[10:1]¦imm[11]¦imm[19:12] |  |  |  | rd | opcode
Instruções
xor rd, rs1, rs2
sll rd, rs1, rs2
srl rd, rs1, rs2
slli rd,rs1, imm
bne rs1, rs2, L
beq rs1, rs2, L
jal rd, imm
jalr rd, imm(rs1)

## Slide 7
Instruções
add rd, rs1, rs2
sub rd, rs1, rs2
addi rd, rs1, imm
lw rd, imm(rs1)
ld rd, imm(rs1)
sw rs2, imm(rs1)
sd rs2, imm(rs1)
or rd, rs1, rs2
and rd, rs1, rs2
Tipo-R | Funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-I | imm[11:0] |  | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-S | imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode
Tipo-B ou Tipo-SB | imm[12]¦imm[10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1]¦imm[11] | opcode
Tipo-U | imm[31-12] |  |  |  | rd | opcode
Tipo-J ou Tipo-UJ | imm[20]¦imm[10:1]¦imm[11]¦imm[19:12] |  |  |  | rd | opcode
Instruções
xor rd, rs1, rs2
sll rd, rs1, rs2
srl rd, rs1, rs2
slli rd,rs1, imm
bne rs1, rs2, L
beq rs1, rs2, L
jal rd, imm
jalr rd, imm(rs1)

## Slide 8: Conjunto de Instruções
Classe de instruções | Instruções | Tipo
Instruções aritméticas | add rd, rs1, rs2 | R
 | sub rd, rs1, rs2 | R
 | addi rd, rs1, imm | I
Instruções de transferência de dados | lw rd, imm(rs1) | I
 | ld rd, imm(rs1) | I
 | sw rs2, imm(rs1) | S
 | sd rs2, imm(rs1) | S
Instruções lógicas | or rd, rs1, rs2 | R
 | and rd, rs1, rs2 | R
 | xor rd, rs1, rs2 | R
Instruções de deslocamentos | sll rd, rs1, rs2 | R
 | srl rd, rs1, rs2 | R
 | slli rd,rs1, imm | I
Instruções de desvios condicionais | bne rs1, rs2, L | B
 | beq rs1, rs2, L | B
Instruções de desvios incondicionais | jal rd, imm | J
 | jalr rd, imm(rs1) | I

## Slide 9: Exemplo if
if (i == j) f = g + h;
else f = g − h;
10000 | bne x22, x23, Else
10004 | add x19, x20, x21
10008 | beq x0, x0, Exit
10012 | Else: sub x19, x20, x21
10016 | Exit
Endereçamento Relativo a PC: o salto é realizado com base no endereço atual do registrador PC – Program Counter
if (x22 != x23)
go to PC+constante (10000+3*4)
constante = numero de instruções saltadas*4
if (x0 == x0)
go to PC+constante (10008+2*4)
  as variáveis f, g, h, i, j
  estão armazenadas nos registradores
  x19, x20, x21, x22, x23 respectivamente

## Slide 10: Exemplo if
(Tipo-B)bne x22, x23, Else
(Tipo-R)add x19, x20, x21
(Tipo-B)beq x0, x0, Exit
Else: (Tipo-R)sub x19, x20, x21
Exit:
 | opcode | funct3 | funct7
add | (0110011)2 ou (51)10 | 000 | 0000000
sub | (0110011)2 ou (51)10 | 000 | 0100000
if (i == j) f = g + h;
else f = g − h;
 | opcode | funct3
bne | (1100011)2 ou (99)10 | 001
beq | (1100011)2 ou (99)10 | 000
lw | (0000011)2 ou (3)10 | 010
sw | (0100011)2 ou (35)10 | 010
addi | (0010011)2 ou (19)10 | 000
slli | (0010011)2 ou (19)10 | 001
Tipo-B | constante | 23 | 22 | 001 | constante | 99
Tipo-R | 0 | 21 | 20 | 000 | 19 | 51
Tipo-B | constante | 0 | 0 | 000 | constante | 99
Tipo-R | 32 | 21 | 20 | 000 | 19 | 51

## Slide 11: Exemplo while
while (save[i]==k) i+=1;
 | ...
2000+(i*4) | save[i]
... | ...
2012 | save[3]
2008 | save[2]
x25+(1*4)=2004 | save[1]
2000 | save[0]
  considere que as variáveis i e k estão armazenadas nos registradores x22, x24 respectivamente e a base/seguimento do vetor save encontra-se no registrador x25
X25=2000
Instruções | Tipo
add rd, rs1, rs2 | R
sub rd, rs1, rs2 | R
addi rd, rs1, imm | I
lw rd, imm(rs1) | I
sw rs2, imm(rs1) | S
or rd, rs1, rs2 | R
and rd, rs1, rs2 | R
xor rd, rs1, rs2 | R
sll rd, rs1, rs2 | R
srl rd, rs1, rs2 | R
slli rd,rs1, imm | I
bne rs1, rs2, L | B
beq rs1, rs2, L | B
jal rd, imm | J
jalr rd, imm(rs1) | I
Tipo-R | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-I | imm[11:0] |  | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-S | imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode
Tipo-B | imm[12]¦imm[10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1]¦imm[11] | opcode
Tipo-U | imm[31-12] |  |  |  | rd | opcode
Tipo-J | imm[20]¦imm[10:1]¦imm[11]¦imm[19:12] |  |  |  | rd | opcode
LOOP:slli,x10,x22,2
add x10,x10,x25
lw x9,0(x10)
bne x9, x24,EXIT
addi x22, x22, 1
beq x0,x0,LOOP
EXIT:

## Slide 12: Exemplo while
while (save[i]==k) i+=1;
LOOP: slli x10,x22,2 (I)
add x10,x10,x25 (R)
lw x9,0(x10) (I)
bne x9, x24,EXIT (B)
addi x22, x22, 1 (I)
beq x0,x0,LOOP (B)
EXIT:
 | opcode | funct3 | funct7
add | (0110011)2 ou (51)10 | 000 | 0000000
sub | (0110011)2 ou (51)10 | 000 | 0100000
 | opcode | funct3
bne | (1100011)2 ou (99)10 | 001
beq | (1100011)2 ou (99)10 | 000
lw | (0000011)2 ou (3)10 | 010
sw | (0100011)2 ou (35)10 | 010
addi | (0010011)2 ou (19)10 | 000
slli | (0010011)2 ou (19)10 | 001
Tipo-I | LOOP:slli,x10,x22,2 | constante |  | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-R | add x10,x10,x25 | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-I | lw x9,0(x10) | constante |  | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-B | bne x9, x24,EXIT | constante | rs2 | rs1 | funct3 | constante | opcode
Tipo-I | addi x22, x22, 1 | Constante |  | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-B | beq x0,x0,LOOP | constante | rs2 | rs1 | funct3 | constante | opcode

## Slide 13: Exemplo while
while (save[i]==k) i+=1;
LOOP: slli x10,x22,2 (I)
add x10,x10,x25 (R)
lw x9,0(x10) (I)
bne x9, x24,EXIT (B)
addi x22, x22, 1 (I)
beq x0,x0,LOOP (B)
EXIT:
 | opcode | funct3 | funct7
add | (0110011)2 ou (51)10 | 000 | 0000000
sub | (0110011)2 ou (51)10 | 000 | 0100000
 | opcode | funct3
bne | (1100011)2 ou (99)10 | 001
beq | (1100011)2 ou (99)10 | 000
lw | (0000011)2 ou (3)10 | 010
sw | (0100011)2 ou (35)10 | 010
addi | (0010011)2 ou (19)10 | 000
slli | (0010011)2 ou (19)10 | 001
Tipo-I | LOOP:slli,x10,x22,2 | 2 |  | 22 | 1 | 10 | 19
Tipo-R | add x10,x10,x25 | 0 | 25 | 10 | 0 | 10 | 51
Tipo-I | lw x9,0(x10) | 0 |  | 10 | 2 | 9 | 3
Tipo-B | bne x9, x24,EXIT | constante | 24 | 9 | 1 | constante | 99
Tipo-I | addi x22, x22, 1 | 1 |  | 22 | 0 | 22 | 19
Tipo-B | beq x0,x0,LOOP | constante | 0 | 0 | 0 | constante | 99

## Slide 14: Constantes da Instrução
Tipo-R | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-I | imm[11:0] |  | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-S | imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode
Tipo-B | imm[12]¦imm[10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1]¦imm[11] | opcode
Tipo-U | imm[31-12] |  |  |  | rd | opcode
Tipo-J | imm[20]¦imm[10:1]¦imm[11]¦imm[19:12] |  |  |  | rd | opcode
Tipo-R | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-I | constante |  | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-S | constante | rs2 | rs1 | funct3 | constante | opcode
Tipo-B | constante | rs2 | rs1 | funct3 | constante | opcode
Tipo-U | constante |  |  |  | rd | opcode
 | 7 bits | 5 bits | 5 bits | 3 bits | 5 bits | 7 bits

## Slide 15: Constantes da Instrução
Tipo-R | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-I | constante |  | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-S | constante | rs2 | rs1 | funct3 | constante | opcode
Tipo-B | constante | rs2 | rs1 | funct3 | constante | opcode
Tipo-U | constante |  |  |  | rd | opcode
 | 7 bits | 5 bits | 5 bits | 3 bits | 5 bits | 7 bits
E se desejássemos carregar uma constante maior do que 20 bits?
Ex.: constante 3998976 (1111010000010100000000)2?
Obs.: ocupa 22 bits
Podemos fazer isso usando a seguinte sequencia de instruções:
lui x19, 976 //00000000001111010000(constante de 20 bits)
addi x19, x19, 1280 //010100000000(constante de 12 bits)
Tipo-I | constante | rs1 | funct3 | rd | opcode
Tipo-U | constante | rd | opcode

## Slide 16: Constantes da Instrução
constante 3998976 (00000000001111010000010100000000)2?
Obs.: constante ocupa 22 bits
lui x19, 976 //00000000001111010000(constante de 20 bits)
//x19=00000000001111010000000000000000(constante de 32 bits)
//3997696
addi x19, x19, 1280 //010100000000(constante de 12 bits)
//x19= 00000000001111010000000000000000+
00000000000000000000010100000000
addi(Tipo-I) | constante | rs1 | funct3 | rd | opcode
lui(Tipo-U) | constante | rd | opcode


## Slide 17: Conceitos: Arquitetura
Comportamento funcional de um sistema computacional, do ponto de vista do programador
“Conjunto de recursos percebidos pelo programador em linguagem de máquina, tais como
    Registradores
    Tipos de dados manipulados pelas instruções
    Organização da memória principal
    Modos de endereçamento
    Conjunto de instruções ...”

## Slide 18: Modos de Endereçamento RISC-V
Endereçamento imediato:
  Operando da instrução é uma constante ;
  A instrução contém o operando especificado num campo da instrução
Ex.: addi x10, x21, 100 //x10=x21+100

## Slide 19: Modos de Endereçamento RISC-V
Endereçamento de registrador:
  O operando é um registrador;
  Um campo contém o endereço (o numero) do registrador no qual o operando está armazenado
Ex.: add x10, x21, x25

## Slide 20: Modos de Endereçamento RISC-V
Endereçamento de base:
  O operando está numa posição da memória onde o endereço é a soma do conteúdo de um registrador de base com uma constante da instrução
Ex.: lw x21, 100(x25)‏

## Slide 21: Modos de Endereçamento RISC-V
Endereçamento relativo a PC:
  O endereço é a soma do PC e uma constante da instrução
Ex.: beq x20, x21, 12

## Slide 22: Referências
PATTERSON, David A; HENNESSY, John
L; Computer Organization and Design – The hardware/software interface RISC-V edition; Elsevier – Morgan Kaufmann/ Amsterdam.
PATTERSON, David; Waterman, Andrew;
The RISC-V reader: an open architecture atlas; First edition. Berkeley, California: Strawberry Canyon LLC, 2017.